鄢陵县人民医院院内智能导航系统

1、采购需求

| 序号 | 标的名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鄢陵县人民医院院内智能导航导诊系统采购项目 | 1套 |

- 商务要求

2.采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能导航系统 | 套 | 1 |
| 2 | 定位地图服务系统 | 平米 | 2500 |
| 3 | 蓝牙iBeacon定位信标 - 吸顶型 | 台 | 40 |
| 4 | 智能导航大屏机系统 | 套 | 1 |
| 5 | 触摸式大屏机 | 台 | 1 |
| 6 | 接口对接开发 | 项 | 1 |
| 7 | 施工及调试 | 项 | 1 |

3.技术要求

1.智能导航系统

  - 支持多种方登录导航小程序：如微信小程序进入、企业微信进入、扫码进入；须提供三种登录过程的截图文件证明材料；

  - 进入导航小程序后能够快速进行实时位置信息的确定；

  - 导航应用支持跨楼层和跨楼栋实时导航应用，全程语音播报；具备提示剩余距离、路径偏离重新规划路径、导航路径优先级选择等功能；

  - 支持电梯模式、楼梯模式和扶梯模式等多元路径规划功能；导航时地图自动缩放至合适大小，并且上下手扶梯/楼梯以及电梯时，显示手扶梯/楼梯以及电梯实景照片以辅助导航；

  - 导航应用需具有智能规划路线功能，可选择楼梯类型如扶梯、直梯、楼梯、无障碍通道等，同时按照选择的的类型进行智能规划导航路线；

  - 导航应用支持在关键位置如路口、拐角处可以结合实景提示行走方向；

  - 导航应用支持语音、文字搜索目的地以及模糊搜索，如搜索外科，目的地列表中可以出现医院所有外科的地点，提供用户选择；

  - 支持位置收藏功能，对于经常去的位置可以将其收藏，下次直接点击收藏的地址就可以快速导航到目的地；

  - ▲导航应用支持添加途经点进行导航；提供能证明产品要求的功能截图文件材料；

  - 支持基于医院位置，搜索周边相关的信息，如美食，公交，地铁，停车场等；

  - 支持紧急出口搜索功能，实现快速搜索最近的应急安全出口，并进行导航；

  - 支持对接院方微信公众号或互联网医院，使用同一套地图和同一个公众号入口关联同一个小程序；

  - 支持与医院企业微信对接，在同一套地图和小程序里，实现内部员工通道路线规划；

  - ▲导航支持医院电梯特殊设置，可根据医院电梯停的方式对应导航的路径的规划，如门诊楼1号梯只停单层，那么导航只能选择1,3,5,7层；每个楼层的节点作为电梯扩楼层的节点进行导航应用；提供能证明产品功能截图，并加盖公章；

  - 具备 720 度 VR 全景导航功能，无论是模拟导航还是实时导航均可展示关键节点位置的全景图像，全景图像以动画的方式展示，方便用户判断当前所在位置，以及辨别方向，支持选择方向进入下一场景图；提供能证明产品功能截图，并加盖公章；

  - 具备手机 AR 实景导航功能，提供手机 AR 实景导航的小程序页面截图，满足个性化导航使用的需求；

  - 支持导航路线后台设置路线开放时间分时段控制功能，比如门诊楼和医技楼夜间关闭，系统能自动提示当前时间此通道关闭，并自动为用户规划规划新的导航路线进行实时导航；提供能证明产品功能截图，并加盖公章；

  - 支持在院内外地图一体化展示的基础上进行院内外路径统一规划、展示院外路线及院内路线，预览并导航；

  - ▲支持天气特效功能，根据当地天气情况实际显示天气特效功能，例如：下雨、下雪、晴天、阴天等；至少提供二种特效功能截图，并加盖公章；

  - 支持与医院内部应用系统对接，实现院内诊疗单据上进行扫码导航，如挂号单据，就诊引导单等；

  - 具备院内导航数据看板功能, 看板上展示的数据要求包括、在线人数、今日访问人数、今日访问次数、今日实时导航次数、今日人均导航里程、今日人均导航时长、热点POI排行、热点POI区域分布、实时导航目的地排行、实时导航目的地区域分布、访问时间分布、公众号推送统计、地点排行通过可视化的图形化界面呈现出来，为医院管理者提供决策依据；提供证明产品功能截图或证明材料，并加盖公章；

  - ▲导航的POI地点支持描述详情，并支持上传图片，导航小程序和导航大屏均支持展示地点详情以及图片信息，文字描述最多支持40个字，图片最多支持上传6张；提供能证明产品要求的功能截图文件材料；

  - ▲导航应用支持多云架构，例如：阿里云、腾讯云等，导航小程序应用管理后台可选择专属服务器登录使用；提供能证明产品要求的功能截图文件材料；

  - 导航应用支持关爱模式，关爱模式入口为全新UI界面，字大清晰，操作简单，相比标准模式，关爱模式增加便捷导航和一键导航；提供能证明产品要求的功能截图文件材料；

  - 导航应用支持中英文语音播报，导航支持在设置中切换中文播报或英文播报；提供能证明产品要求的功能截图文件材料；

  - ▲智能导航系统拥有第三方专业软件测评中心的检测报告；提供智能导航系统软件测试报告复印件，并加盖公章。

- 定位地图服务系统

2.1应用于各类场景中定位需求时的地图制作，高精度地图支持2D/3D效果切换。

2.2室内外地图融合，全院区多楼栋统一展示，室内向量地图采用国际标准的WGS-84规范。

2.3采用3D向量地图，地图可随前进方向自动旋转，地图旋转时，字体不跟着旋转，保持字体正向显示，支持指南针控件、2D/3D切换控件、楼层切换控件、定位控件、缩放控件、搜索栏控件。

2.4 3D地图支持墙体拔高，使地图更直观真实，支持地图定制化配色，可以由院方提供配色要求。

- 蓝牙iBeacon定位信标-吸顶型

3.1支持Bluetooth BLE 4.0和苹果公司标准iBeacon协议。

3.2移动端操作系统支持要求iOS 6.0及以上，Android 4.3及以上。

3.3支持防篡改、防蹭用技术。

3.4单个锂亚电池供电，电池可更换，电池≥2200Mah以上。

3.5支持通过App部署和维护管理工具对蓝牙定位信标在室内地图上进行部署并上传iBeacon的信息，维护管理采集和显示iBeacon的信息和剩余电量。

3.6支持手机App配置和修改UUID，Major，Minor，广播间隔，广播功率，设置防篡改密钥等。

3.7室内款蓝牙信标工作续航至少达到3年（每秒2-3个数据包）。

3.8支持方便快速更换已部署的蓝牙iBeacon定位信标节点，提供拆卸杆快捷方便拆卸和安装，不需要在医院病房和室内建筑布线，不影响医院病房运营。

3.9要求吸顶款直径≤65mm，厚度≤30mm，重量≤60克, 提供技术规格书证明文件（盖公章）。

3.10▲防护等级IP53，并提供CNAS和CMA认证实验室测试报告复印件,并加盖公章。

- 智能导航大屏机系统

4.1 自助导诊支持通过人体图形化和文字方式的导诊帮助患者快速确定需要就诊的科室和医生，可选择导航到医院挂号处或是科室医生；提供证明产品功能截图或证明材料，并加盖公章；

4.2▲支持导航大屏上传图片以及视频做屏保，在待机时未使用时，支展示图片或视频屏保，图片最多支持上传6张，视频最多支持上传6个，提供能证明产品要求的功能截图文件材料；

4.3 支持跨楼层和跨楼栋实时导航，全程语音播报、文字导航，导航过程中实时显示剩余距离以及预计所用时间；

4.4 支持模拟导航，如果不在医院也可以搜索相应路线，并进行模拟导航；

4.5 导航时地图自动缩放至合适大小，并且上下手扶梯/楼梯以及电梯时，显示手扶梯/楼梯以及电梯实景照片以辅助导航；

4.6 支持导航大屏在无人查询时，播放医院的各类电子宣教影片，当点击屏幕时，显示画面切换进入智能导航导诊界面。

- 触摸式大屏机

5.1 55英寸，LED全新A级屏，Windows系统。

5.2 主板：H110；CPU：i5 ；内存：4G；硬盘：128G；GT730独立2G显卡，1920×1080。

5.3 触摸分辨率：32768 ╳32768；红外触摸屏真10点，内置喇叭（10W ╳2），可外接扬声器，带无线Wi-Fi。

- 接口对接开发

6.1 支持对接医院挂号系统（如医院官方微信公众号、医院互联网医院小程序、挂号推送地图poi点）提供接口对接服务。

- 施工及调试

7.1硬件施工安装，及辅材、导航宣传易拉宝的制作及安装。

7.2试运行调试，根据试运行的情况结合客户的需求进行配置优化。

4.评分标准

| 内容 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30 | 评标价格 | 投标基准价计算方式：评标基准价=A*50%+B*50%， 其中：（1）A=招标人招标控制价 （2）B=所有有效投标人投标总报价的算术平均值；当有效投标多于5家（含5家）时去掉一个最高和一个最低总报价后的算术平均值。当有效投标少5家时，则以所有有效投标总报价的算术平均值作为B值。 有效投标人指通过形式评审、资格评审、响应性评审，且投标总报价低于招标人发布的招标控制价的投标人。 投标报价的偏差率 计算公式：偏差率=100%×（有效投标报价－评标基准价）/评标基准价 各投标人的投标报价与投标基准价相比较，计算价格得分; 投标报价与评标基准价相等得满分20分；每高于投标基准价1%扣1分；每低于投标基准价1%扣0.5分，扣完为止。 |
| 商务部分 | 20 | 对投标人认证证书评价（10分） | 1、投标人所投产品厂商具有有效的GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证证书、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证证书、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围必须覆盖物联网技术及应用服务，并提供复印件，得2分，未提供的不得分。 2、投标人所投产品厂商具有须提供参与全国范围内地区级医疗机构行业标准或团体标准并获通过正式发布的证明材料，该标准须与本次招标范围内所采用的核心技术应用相关，须包含定位技术、轨迹追踪技术、患者定位监控、资产管理等标准规范。投标时须提供该标准的发布公告与技术标准文件的复印件或扫描件。每提供一份技术标准正式发布证明材料，得2分。最高得4分。 3、投标人所投产品厂商具有须提供参与全国信息技术标准制定并获相关证书，该标准须与本次招标范围内所采用的核心技术应用相关，须包含实时定位系统、物联网技术。每提供一份证书，得2分。最高得4分。 注：上述证书均须提供相关资质证书复印件并加盖公章，否则评标时不予认可。 |
|  |  | 认证证书（5分） | 1、提供投标人所投产品厂商所拥有的导航部署软件、室内导航小程序软件、院内导航医院管理平台、智能导航大屏机系统相关的计算机软件著作权登记证书，全部提供的得1分；其他情况不得分。 2、智能导航系统提供具备CMA、CNAS认证的国家级权威第三方专业软件测评中心的检测报告得2分，不提供的不得分。 3、提供投标人所投产品厂商拥有和医疗物联网通讯协议转换类智能设备相关发明类专利申请或申请书得2分，不提供的不得分。 注：须提供复印件并加盖公章。 |
|  |  | 投标人业绩（5分） | 1、投标人所投产品厂商自2019年以来，在全国范围内具有同类型项目经验，且同一案例中，平台内包含三个或以上物联网应用和设备，合同金额不少于400万，提供合同复印件证明，得3分；不提供得0分。 2、投标人所投产品厂商自2019年以来，完成的同类项目业绩，每有一个得 1 分，最多得2分，未提供的不得分。 注：须提供合同复印件，并加盖公章。 |
| 技术部分 | 50 | 对招标文件技术指标要求的响应评价（25分） | 根据投标人对招标文件技术部分的响应情况进行综合评审，最高得25分，每有一项“▲”号指标不满足扣减3分，每有一项普通指标不满足扣减1分，最低得分 0 分。 |
|  |  | 产品需求分析和需求理解程度（5分） | 根据投标人对院内导航需求理解进行综合评价： 需求理解全面、准确，在总体设计、系统设计及解决方案等各个角度的考虑周全、分析透彻，设计思路清晰得5分； 理解较全面，在总体建设、系统设计及解决方案等各个角度的考虑较周全得3分； 理解基本全面但不准确，在总体建设、系统设计及解决方案等各个角度的考虑较周全得1分； 理解不全面不准确，在总体建设、系统设计及解决方案等各个角度的考虑较差得0分。 |
|  |  | 院内导航设计方案及产品技术架构等方案评价（5分） | 根据投标人投标文件中关于院内导航系统设计方案及产品技术架构等方案进行综合评估：方案合理、业务明确、操作方便、整体业务功能设计完善、服务及系统的功能符合业务逻辑、系统性能优化合理、系统方案设计方法、技术特点、结构合理，满足支撑未来智慧医院业务的发展得分5分； 方案基本合理、边界较清晰、操作较方便、结构较合理，基本符合智慧医院业务的发展得分3分； 方案基本合理但边界不清晰、设计结构一般，支持未来智慧医院业务的发展得分1分； 技术架构方案不合理，无法满足采购人的业务需求得分0分； |
|  |  | 对投标人提供的实施方案进行评价（5分） | 根据投标人提供的实施情况、工期安排和充分预估及合理规避各种风险情况等方案进行评价： 提供科学、可行的详细的项目实施方案，项目进度计划表详尽合理，工期安排得当，实施人员经验丰富，风险防控科学合理的，对项目实施期间的供货、安装、集成、验收等各个环节进行合理规划，方案清晰完整、功能完善、符合采购人性质及需要且完全满足采购人要求的得5分； 提供较科学、可行的详细的项目实施方案，项目进度计划表较详尽合理，工期安排与基本符合项目要求，实施人员具有一定经验，对项目实施期间的供货、安装、集成、验收等各个环节进行比较合理规划，方案较清晰完整、功能较完善、符合采购人性质及需要且基本满足采购人要求的得3分； 提供项目实施方案科学性、可行性、详细程度一般，项目进度计划表合理性一般，实施人员具有经验不足，工期安排、风险防控、培训服务有待完善的，对项目实施期间的供货、安装、集成、验收等各个环节进行规划合理性一般，方案完整性一般、功能完善程度一般、部分符合采购人性质及需要的得1分。 未提供实施方案或提供的实施方案不满足采购人要求的得0分。 |
|  |  | 对投标人拟投入项目经理的评价（2分） | 项目经理具有PMP项目管理专业人才资格认证证书、国家工信部颁发的系统集成项目管理工程师资格证书，提供一项得1分，最高得2分。 注：须提供相关人员的资质证书复印件和投标人在开标前三个月为其缴纳社保的凭证，否则评标时不予认可。 |
|  |  | 培训方案（4分） | 根据投标人提供的培训计划、培训内容等方案进行评价： 完全满足于采购人要求，方案合理完善，可行性高、完善性强得4分； 满足采购人的需求，方案较合理完善，可行性、完善性一般得2分； 部分采购人的需求，存在一定偏差，方案一般得1分； 不能满足采购人要求或未提供得0分。 |
|  |  | 售后服务评价（4分） | 根据投标人提供的售后服务人员安排、服务计划和内容、保障措施、响应时间及故障排除时间、服务措施、服务承诺等进行评价： 方案可行、贴合实际、培训内容完整，能最大限度的考虑采购人的需求的，得4分； 方案比较可行，基本贴合实际，方案一般的得2分； 方案一般，未贴合项目实际情况的得1分。 未提供或不符合要求的不得分。 |